конкурснОе заданиЕ

ОТКРЫТОЙ ОЛИМПИАДЫ

профессионального мастерства среди обучающихся государственных профессиональных образовательных организаций Свердловской области, подведомственных Министерству образования и молодежной политики Свердловской области, в 2022-2023 учебном году по профессии среднего профессионального образования 13.00.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  (квалификация «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»)

1 ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ

Тестовое задание содержит 30 вопросов по шести тематическим направлениям в соответствии со структурой комплексного задания,  из них  вопросы закрытой формы с выбором ответа, вопросы открытой формы  с кратким ответом,  вопросы на  установление соответствия.

Ниже дан примерный перечень вопросов на тестовое задание. На Олимпиаде будут использованы вопросы из данного перечня в форме тестовых заданий разных форм.

Примерный перечень вопросов на тестовое задание

Техническое черчение

- На какие типы делятся  электрические схемы, дайте формулировку определений для каждого типа электрической схемы.

- Буквенные обозначения электрических элементов в электрической принципиальной схеме.

Электротехника

- Законы Джоуля –Ленца, Ома.

- Как выполняется расчет эквивалентного (общего)  сопротивления при параллельном и последовательном соединении проводников?

- Единицы измерения электротехнических величин.

- Как  электрические величины, входящие в закон Ома для участка цепи, зависят друг от друга (как одна величина меняется при изменении другой)?

- Что входит в структуру полевого и биполярного транзисторов?

- Правила включения электрических приборов в электрическую цепь.

- Перечень законов, описывающих принцип действия трансформатора и других электротехнических устройств.

Материаловедение

- Какой материал называется сплавом, примесью, смесью. Виды сплавов металлов.

- Как классифицируются материалы в зависимости от способности проводить электрический ток?

- Электрические и механические свойства проводников.

- Какие материалы относятся к электроизоляционным?

Охрана труда

- Порядок действий при оказании первой помощи пострадавшему.

- Средства тушения пожара.

- Электрозащитные средства в электроустановках до и выше 1000 В.

- Способы проверки наличия напряжения в электроустановках.

- Виды работ без снятия напряжения и со снятием напряжения.

МДК.01.01. Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ

1.Установочные изделия, используемые для электромонтажных работ проводов и кабелей

МДК.03.01. Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных организаций

- Основные понятия и определения светотехники.

- Основные понятия и определения по теме «Заземление».

- Чтение маркировки электрических машин.

- Устройство асинхронных электродвигателей и основное назначение его конструктивных частей.

- От чего зависит частота вращения асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором?

- Классификация электрических аппаратов, внешний вид.

- Устройство осветительной электроустановки.

- Виды ремонта трансформаторов.

- Перечислите конструктивные части электротехнических устройств: трансформатора, электрического двигателя и т.д.

2 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ПО ТЕМЕ: МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ  ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ

Задание. Монтаж электрической схемы осветительной  электроустановки.

Последовательность выполнения задания:

- Организуйте  рабочее место для выполнения электромонтажных работ с соблюдением требований охраны труда.

- Выполните подготовительные электромонтажные работы.

- Выберите  необходимые материалы  для соединения элементов схемы.

- Выполните монтаж электрической схемы осветительной  электроустановки согласно электромонтажной схеме и схеме электрических соединений осветительной  электроустановки.

- После выполнения сборки схемы пригласите инструктора и члена жюри для демонстрации работы схемы.

- Инструктор после внешнего осмотра, при отсутствии внешних ошибок подаёт напряжение на рабочее место и дает разрешение на опробование схемы.

- В противном случае вы устраняете неисправности в схеме.

- После подачи питания на рабочее место и разрешения инструктора продемонстрируйте работу  собранной схемы в присутствии жюри:

- работу счетчика;

- работу 1 светильника;

- работу 2 светильника;

- работу 1 розетки;

- работу 2 розетки;

- работу защитного заземления на розетках.

9. После демонстрации работы осветительной  электроустановки отключите рабочее место от питающего напряжения.

10. При выявлении ошибок внешнем осмотре или путём опробовании схемы  вы имеете право на самостоятельное нахождение ошибок и их исправление, но не более двух раз.

Разрешается не более 3-х опробований схемы.

11. После демонстрации работы всех цепей схемы инструктор должен отключить ваше рабочее место от питающего напряжения.

- Приведите рабочее место в порядок.

При оценивании задания  учитываются следующие критерии:

- выбор инструмента, приборов;

- организация рабочего места для выполнения электромонтажных работ;

- соблюдение требований охраны труда;

- подготовка материалов к монтажу;

- качество соединения проводов в распределительных коробках;

- рациональность выполнения монтажа электрической схемы;

- контроль качества выполнения работ;

- скорость сборки схемы;

- работа электрооборудования в соответствии со схемой.

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

практического тура Открытой олимпиады профессионального мастерства

в 2022-2023 году по профессии среднего профессионального образования

13.00.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Критерии оценивания: ставится от 1 до 5 баллов при наличии признаков проявления общих и профессиональных  компетенций;

при отсутствии – ставится 0 баллов.

| №п/п | Показатели оценивания | Признаки проявления компетенций | Макс кол-во баллов | № участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Задание. Монтаж электрической схемы осветительной электроустановки |
| 1 | Выбор материалов, инструментов, приборов | Правильный выбор материалов, инструментов, приборов для выполнения монтажа проводки осветительной электроустановки. | 0-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Организация рабочего места для выполнения электромонтажных работ | Соблюдение порядка на рабочем месте: отсутствие посторонних вещей (сотовых телефонов, пакетов и т.п.), заготовок проводов -1 балл | 0-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рациональное расположение инструмента (инструмент должен быть расположен на уровне рук, в зоне ближнего доступа). Класть инструмент в другие места запрещается!-1 балл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Состояние рабочего места после выполнения задания (отсутствие мусора и полное наличие инструмента, приведенного в порядок) -1 балл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Соблюдение требований охраны труда | Наличие рабочей спецодежды и её состояние на участнике во время выполнения электромонтажных работ согласно нормам СанПиНа -1 балл | 0-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Использование индивидуальных средств защиты от поражения электрическим током при выполнении работ на электроустановке (например, наличие диэлектрического коврика)-1 балл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Подготовка материалов проводов к монтажу | Соблюдение необходимого расстояния для снятия изоляции в зависимости от способа подготовки жилы -2 балла | 0-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Снятие изоляции без повреждения жилы -2 балла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Снятие изоляции под углом к жиле от себя монтерским ножиком -2 балла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Качественная протяжка проводов в гофротрубе – 2 балла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Качество соединения проводов в распределительных коробках | Правильное соединение проводов в распределительных коробках | 0-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Рациональность выполнения монтажа схемы | Прокладывание проводов произведено в одном направлении, параллельно друг другу – 2 балла | 0-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Изгибы проводов выполнены под углом 90˚– 2 балла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Контроль качества выполнения работ | Проверка надежности контактных соединений в схеме на механическую прочность -1 балл | 0-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка целостности цепи с помощью электроизмерительного прибора, с соблюдением техники безопасности -1 балл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Качество изоляции соединений в распределительных коробках -1 балл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Работа электрооборудования в соответствии со схемой В случае частичной работы схемы (не по всем цепям, например, не включается один светильник), обучающийся получает баллы за исправную работу правильно подключенных цепей согласно критериев оценивания. | Работа цепей: - работа счетчика – 5 баллов; - работа 1 светильника – 5 балла; - работа 2 светильника– 5 балла; - работа 1 розетки– 5 балла; - работа 2 розетки– 5 балла; - работа защитного заземления на розетках– 2 балла Участнику даётся право на исправлении ошибок, но не более двух раз! (Не более 3 – х опробований схемы у одного участника.) | 0-27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Бонус за работу всей схемы с 1 включения | 5 баллов – за правильную работу всех цепей схемы при первом опробовании При наличии ошибок баллы не назначаются! | 0, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Бонус за скорость сборки схемы | 5 баллов – участнику, собравшему схему, работающую по всем цепям, первым по времени 4 балла – участнику, собравшему схему, работающую по всем цепям, вторым по времени 3 балла – участнику, собравшему схему, работающую по всем цепям, третьим по времени 2 балла – участнику, собравшему схему, работающую по всем цепям, четвертым по времени 1 балл – участнику, собравшему схему, работающую по всем цепям, пятым по времени 0 баллов – остальным участникам | 0-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фиксация времени нахождения собственных ошибок участников ставится в колонке оценивания для каждого участника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баллов за профессиональное задание | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Публичная презентация результатов практической деятельности. |
| --- |
| 10 | Эмоционально-психологическая устойчивость | Проявляет эмоциональную устойчивость при выполнении задания (наблюдение за выполнением второго задания) | 0-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Эффективное общение с коллегами, руководством, потребителями | Грамотно использует профессиональную лексику при диалоговом общении. Высказывает свое мнение об Олимпиаде обоснованно. | 0-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Решение профессиональных проблем | Объясняет работу собранной электрической схемы. | 0-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии | Аргументирует социально-профессиональную ценность получаемой профессии | 0-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Проектирование профессиональной карьеры | Представляет прогноз личностно – профессионального карьерного роста | 0-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Осуществление социально-профессионального саморазвития | Осознает значение самообразования для дальнейшего саморазвития. | 0-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальное количество баллов | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |